## Slide 1: Syntéza systému riadenia
autor: Bc. Radovan Jakubčík
skoliteľ: Ing. Marián Tárník, PhD.
Diplomový projekt 1

## Slide 2: Obsah
Úvod do problematiky
Analýza systému
Modelovanie systému
Modelovanie trení
Návrh systému riadenia
Následná práca

## Slide 3: Úvod do problematiky
Detailne analyzovať daný systém
Modelovanie systému
Návrh riadiaceho systému
Simulácia priebehu riadenia systému
Implementácia navrhnutého riadiaceho systému v zmysle mikropočítačov

## Slide 4: Analýza systému
Systém vstupy-výstupy:
  1 vstup: 0 – 100 [%PWM]
  1 výstup: -60 – 210 [°]
Rotačný magnetický enkóder AS5600 (I2C)
Jednosmerný motor s cudzím budením 0~3.6V
Arduino UNO R3
Jednosmerné napájanie 12V
Enkóder AS5600
DC motor
PWM
Napájanie 12V
Regulátor napätia

## Slide 5: Statická charakteristika
Meranie statickej charakteristiky
Agregácia meraní
Spriemerované merania do jedného priebehu
Odčítaním hodnôt v ustálenom stave dostaneme hľadanú statickú charakteristiku
Nájdenie vhodného polynomiálneho modelu

## Slide 6: Analýza systému (komunikácia)
Sériová linka (USB)
Baud rate: 250 000 bps
Perióda vzorkovania: 20 ~ 200 ms
Synchronizácia komunikácie pomocou MATLAB-u
MATLAB akčný zásah
AS5600 I2C čítanie polohy kyvadla
Výstupné hodnoty posielane späť do MATLAB-u

## Slide 7: Modelovanie systému
Modelujeme pomocou Lagrangeovej mechaniky
Lagrangian
Langrangeova rovnica
Výsledný dynamický model systému
m1
2

## Slide 8: Modelovanie trení
Suché trenie
Viskózne trenie
Adhézne trenie
Odpor vzduchu
Viskózne trenie
Suché trenie
Odpor vzduchu
Adhézne trenie

## Slide 9: Simulácia modelu a porovnanie
Porovnanie pomocou skokovej zmeny akčného zásahu:
  30% na 35%
Nelineárny stavový model
Identifikované kovariančné matice šumu
Nemodelovaná dynamika vrtule

## Slide 10: Návrh systému riadenia (simulačne)
LQR + integračný člen
Nelineárny model simulovaný aj s vplyvom šumu
Váhovacie matice:

## Slide 11: Budúca práca

## Slide 12: Ďakujem za pozornosť
Otázky?